Общество с ограниченной ответственностью

”Новые технологии”

ПРОЕКТНАЯ ДОКУМЕНТАЦИЯ

ДЛЯ СОЗДАНИЯ ИНЖЕНЕРНОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ

НА ЗЕМЕЛЬНОМ УЧАСТКЕ, ПРЕДНАЗНАЧЕННОМ ДЛЯ БЕСПЛАТНОГО ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ СЕМЬЯМ С ТРЕМЯ И

БОЛЕЕ ДЕТЬМИ, РАСПОЛОЖЕННОМ ВБЛИЗИ СЕЛА КИТОВО

ШУЙСКОГО РАЙОНА ИВАНОВСКОЙ ОБЛАСТИ

Проект планировки земельных участков

с кадастровыми номерами

37:20:040426:41, 37:20:040426:43, 37:20:040426:44,

расположенных по адресу:

Ивановская область, Шуйский район, с. Китово

Книга 1

Заказчик:  Управление архитектуры и градостроительства

Администрации города Иванова Ивановской области

2014 год

Книга 1

ПОЛОЖЕНИЯ проекта планировки

территории

Структура и состав проектных материалов

| Материалы по обоснованию |
| --- |
| Схема расположения проектируемой территории в системе расселения, М 1:25000 |  |
| Схема использования территории в период подготовки проекта планировки территории, М 1:4000 |  |
| Схема границ зон с особыми условиями использования территории, М 1:2000 |  |
| Схема организации улично-дорожной сети. Схема движения транспорта, М 1:2000 |  |
| Схема вертикальной планировки и инженерной подготовки территории, М 1:2000 |  |
| Проект планировки территории |
| Чертеж планировки территории с отображением красных линий, М 1:2000 |  |
| Чертеж планировки территории с отображением линий, обозначающих дороги, улицы, проезды, объекты транспортной и инженерной инфраструктур, М 1:2000 |  |
| Чертеж планировки территории с отображением границ зон планируемого размещения объектов жилого, социально-культурного и коммунально-бытового назначения, иных объектов капитального строительства, М 1:2000 |  |
| Чертеж планировки территории с отображением границ зон планируемого размещения объектов местного значения, М 1:2000 |  |
| Проект межевания территории |
| Проект межевания территории |  |
| Чертеж границ земельных участков, М 1:2000 |  |
| Текстовая часть |
| Пояснительная записка: Книга 1 |  |
| Книга 2 |  |

СОДЕРЖАНИЕ

Введение	5

Раздел 1. Цели и задачи проекта планировки                                                                               7

1.1 Цели проекта планировки	7

1.2 Задачи проекта планировки	7

Раздел 2. Характеристика планируемого развития территории                                               7

2.1. Характеристика жилого фонда                                                                                     7

2.2. Характеристика развития системы социального обслуживания и размещения объектов социально – культурного, коммунально-бытового обслуживания и коммерческого назначения	9

2.3. Характеристика развития системы транспортного обслуживания	10

2.4. Характеристика развития системы инженерно – технического обеспечения	10

2.4.1. Водоснабжение	10

2.4.2. Водоотведение: бытовая канализация	11

2.4.3. Отвод поверхностных вод	11

2.4.4. Газоснабжение	11

2.4.5. Теплоснабжение	11

2.4.6. Электроснабжение	11

Раздел 3. Межевание планируемой территории	12

Раздел 4 Технико-экономические показатели проекта	27

## Введение

- В соответствии со ст. 41 Градостроительного кодекса РФ (далее – ГК РФ), подготовка документации по планировке территории осуществляется в целях обеспечения устойчивого развития территорий, выделения элементов планировочной структуры (кварталов, микрорайонов, иных элементов), установления границ земельных участков, на которых расположены объекты капитального строительства, границ земельных участков, предназначенных для строительства и размещения линейных объектов. Порядок подготовки документации по планировке территории регламентируется ст. 46 ГК РФ;

- Проект планировки и межевания территории земельных участков с кадастровыми номерами 37:20:040426:41, 37:20:040426:43, 37:20:040426:44, расположенными по адресу Ивановская область, Шуйский район, село Китово (далее – Проект) разработан обществом с ограниченной ответственностью «Новые технологии» (г.Москва)  в соответствии с муниципальным контрактом № 1 от 07.02.2014 (заказчик – администрация Шуйского муниципального района Ивановской области), муниципальным контрактом №1-К от 10.02.2014 (заказчик – администрация городского округа Шуя), муниципальным контрактом №2 от 10.02.2014 (заказчик – управление архитектуры и градостроительства Администрации города Иванова).

- Проект разработан в соответствии со следующими техническими и нормативно-правовыми документами:

- Градостроительным кодексом Российской Федерации от 29.12.2004 г. № 190-ФЗ;

- Земельным кодексом Российской Федерации от 25.10.2001 г. № 136-ФЗ;

- Водный кодекс Российской Федерации от 03.06.2006 г. № 74-ФЗ;

- Лесной кодекс Российской Федерации от 04.12.2006 г. № 200-ФЗ;

- Федеральный закон от 24.12.2004 года № 172-ФЗ «О переводе земель или земельных участков из одной категории в другую»;

- Федеральный закон от 06.10.2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»;

- СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 «Санитарно-защитные зоны и санитарная классификация предприятий, сооружений и иных объектов», утвержден Постановлением Главного государственного санитарного врача РФ от 25. 09.2007 г. № 74 (зарегистрировано в Минюсте РФ 25.01.2008 г. № 10995);

- «Свод правил СП 42.13330.2011 Градостроительство. «Планировка и застройка городских и сельских поселений», Актуализированная редакция СНиП 2.07.01-89, утвержден Приказом Минрегиона РФ от 28.12.2010 г. № 820.

- Региональные нормативы градостроительного проектирования Ивановской области, утвержденные постановлением правительства Ивановской области от 6 ноября 2009 года № 313.

- Генеральный план и Правила землепользования и застройки Китовского сельского поселения (утвержденные решением Совета Китовского сельского поселения Шуйского муниципального района  от  24.07.2013 года №20)

- Проект выполнен с использованием топографической подосновы М 1:500, 1:2000 в электронном виде  в растровом формате с использованием САПР AutoCAD, ArchiCAD, ГИС MapInfo.

Проект выполнен с учетом основных положений генерального плана, правил землепользования и застройки и с учетом пожеланий заказчика.

Проект планировки - Книга 1, содержит две части:

- Часть первая - Положения о территориальном планировании (текстовая часть);

- Часть вторая - Чертежи территориального планирования (графические материалы).

В процессе подготовки материалов проекта планировки выполнялись соответствующие материалы по обоснованию проекта – Книга 2.

Материалы по обоснованию проекта планировки содержат обоснование решения задач территориального планирования, обоснование мероприятий и предложений по территориальному планированию.

Раздел 1.Цели и задачи проекта планировки

1.1 Цели проекта планировки

Главными целями подготовки проекта планировки являются:

1) Комплексное освоение свободной от застройки территории.

2) Обеспечение устойчивого развития территории.

3) Выделение  элементов планировочной структуры.

4) Установление границ земельных участков, на которых расположены объекты капитального строительства, границ земельных участков, предназначенных для строительства и размещения линейных объектов.

5) Создание благоприятных для населения условий проживания.

6) Установление параметров планируемого развития элементов планировочной структуры.

1.2 Задачи проекта планировки

Для достижения указанных целей определены следующие задачи:

- Проведение комплексного анализа состояния территории.

- Подготовка предложений по развитию транспортной и инженерной инфраструктур, в целях развития незастроенной территории.

- Подготовка предложений по развитию объектов жилого, социально-культурного, коммунально-бытового назначения, иных объектов капитального строительства.

# Раздел 2. Характеристика планируемого развития территории

2.1. Характеристика жилого фонда

Проектом предлагается коттеджный тип застройки территории, представленный одно - трехэтажными домами 100-200 м2 общей площади на 1 дом с участками площадью по 770-1300 м2.

По проекту на расчётный срок новое строительство может составить 39,9 – 79,8 тыс. м2 общей площади жилого фонда.

На данной территории разместилось 396 домов. Общая площадь территории жилой застройки – 34,875 га.

Положения о характеристиках планируемого развития территории, в том числе плотности и параметрах застройки территории

Расчетная численность населения в границах планируемого участка 1980 чел.

Коэффициент семейности населения, предполагаемого для заселения в жилом фонде на планируемом участке – 5 (ориентировочное количество членов семьи).

Таблица 2.1 - Характеристика планируемого жилого фонда

| № п/п | Тип застройки | Этажность | Количество | Общая площадь, кв. м | Площадь земельного участка, кв. м |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Одного дома | Всего |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 | Индивидуальный жилой дом с приусадебным участком | 1-3 | 396 | 100-200 | 39600-79200 | 770 - 1300 |
|  | в т.ч. в границах участка городского округа Иваново | 1-3 | 132 | 100-200 | 13200-26400 | 875-1200 |
|  | в т.ч. в границах участка городского округа Шуя | 1-3 | 121 | 100-200 | 12100-24200 | 770-1200 |
|  | в т.ч. в границах участка Шуйского муниципального района | 1-3 | 143 | 100-200 | 14300-28600 | 880-1200 |

2.2. Характеристика развития системы социального обслуживания и размещения объектов социально – культурного, коммунально-бытового обслуживания и коммерческого назначения

В составе объекты, планируемые к размещению на территории общественно-делового центра, являются объектами местного значения.

Таблица 2.2 -Перечень объектов общественного назначения и обслуживания населения, планируемых к размещению на территории общественно-делового центра

| №№ п/п | Наименование | Единица измерения | Вместимость | Общая площадь земельного участка ( м2) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Фельдшерско-акушерский пункт. | посещ. в смену | 19 | 3000 |
| 2 | Детский сад | мест | 350 | 9000 |
| 3 | Комплексное здание коммерческого назначения, включающее в себя помещения предприятий торговли, общественного питания и бытового обслуживания | м2 торг. площади | 433 | 4000 |

2.3. Характеристика развития системы транспортного обслуживания

Проектом предлагается организовать устройство твердого покрытия на всех вновь планируемых улицах и проездах.

Предлагаются следующие значения ширины проезжей части:

— улица в жилой застройке главная – 6,0 м;

— тротуар – 1,5м.

Все сложные дорожные участки должны быть обозначены соответствующими дорожными знаками и быть хорошо освещены.

Проектом предусмотрено:

- строительство улично-дорожной сети, протяженностью – 18420 м;

- строительство тротуаров, протяжённостью – 27755 м.

2.4. Характеристика развития системы инженерно – технического обеспечения

2.4.1. Водоснабжение

Проектом планировки предусмотрено:

- строительство новых водопроводных сетей из полиэтиленовых труб ГОСТ 18599-2001 «Трубы напорные из полиэтилена», протяжённостью 13,0 км;

- при рабочем проектировании выполнить расчет водопроводной сети с применением специализированных программных комплексов и уточнить диаметры по участкам;

- выполнить индивидуальный ввод водопровода каждому потребителю;

- глубину заложения водоводов принять в соответствии с п.8.42 СНиП 2.04.02-84* «Водоснабжение. Наружные сети и сооружения» - на 0,5 м ниже расчетной глубины проникания в грунт нулевой температуры. Для уменьшения глубины заложения трубопроводов (зона отрицательных температур) предусмотреть:

- применение материала труб и элементов стыковых соединений, которые удовлетворяют требованиям морозоустойчивости;

- конструкцию водопроводных колодцев с арматурой, которая исключает замерзание последней;

- постоянную циркуляцию воды по замкнутому контуру.

Противопожарное водоснабжение

Проектом планировки предусмотрено:

- строительство 23 противопожарных гидрантов;

- прокладка двух линий водопровода от точки подключения до площадки строительства с целью обеспечения кольцевой схемы.

2.4.2. Водоотведение: бытовая канализация

Проектом планировки предусмотрено:

- строительство канализационных сетей самотечных канализационных коллекторов из полимерных труб протяжённостью 7,0 км и напорных канализационных коллекторов из полимерных труб протяжённостью 3,0 км.

- строительство канализационных насосных станций (КНС № 1) и (КНС № 2) .

2.4.3. Отвод поверхностных вод

Отвод поверхностных вод предусматривается по рельефу, в сторону существующих водоотводных канав.

2.4.4. Газоснабжение

Проектом предусмотрено

- строительство газопровода среднего давления протяжённостью 1,0 км;

- строительство газопровода низкого давления протяжённостью 8,0 км;

- строительство трех газорегуляторных пунктов шкафного типа.

( материал труб для проектируемого  газопровода  среднего давления III категории и низкого  давления IV категории принят полиэтилен марки  ПЭ 80 SDR 17,6 225х12,8, (160х9,1мм, (110х6,3мм, (90х5,1мм, (63х3,6мм по ГОСТ Р 50838-2009 с коэффициентом запаса прочности не менее 2,6.

2.4.5. Теплоснабжение

Для малоэтажной жилой застройки предлагается применение индивидуальных отопительных двухконтурных котлов, работающих на газовом топливе.

2.4.6. Электроснабжение

Проектом планировки предусмотрено:

- строительство BJI 10кВ от точек присоединения до вновь устанавливаемых КТП;

- строительство КТП 10/0,4кВ киоскового типа. Места  установки предусматриваются в центре  нагрузок.  Мощность и места установки КТП уточняется при рабочем проектировании.

- строительство BJI 0,4кВ от вновь установленных КТП 10/0,4кВ до объектов электропотребления.

Точки присоединения к электросетям:

I точка - опора № 9 BJI10 кВ №117 ПС «Китово»;

II точка - опора № 27 + 40 (уточняется при рабочем проектировании) BJI10 кВ №121 ПС «Китово».

Общая протяженность сетей в планировочном районе составляет:

ВЛ 10 кВ – 1600 м;

ВЛ 0,4 кВ – 5500 м

Проектом предполагается  все линии электропередач выполнить изолированными кабелями и проводами.

# Раздел 3. Межевание планируемой территории

Проектом выделены границы массивов жилой и общественной застройки.

Данный раздел выполнен с учетом красных линий, установленных проектом планировки территории и является основанием для подготовки градостроительных планов в соответствии со статьей 44 Градостроительного кодекса Российской Федерации.

Установление границ земельных участков на местности следует выполнять в соответствии с Методическими рекомендациями по проведению межевания объектов землеустройства (утв. Росземкадастром 17.02.2003, ред. от 18.04.2003), а также в соответствии с требованиями нормативно-правовых актов по землеустройству, действующих на территории Российской Федерации.

Порядок установления границ на местности предполагает выполнение следующих видов работ:

- полевое обследование и оценка состояния пунктов опорной межевой сети – опорных межевых знаков;

- составление технического проекта (задания) межевания земель;

- уведомление  собственников, владельцев и пользователей смежных земельных участков о производстве работ;

- согласование и закрепление на местности межевыми знаками границ земельного участка с собственниками, владельцами и пользователями смежных земельных участков;

- сдача пунктов ОМС на наблюдение за сохранностью;

- определение координат пунктов ОМС и межевых знаков;

- определение площади земельных участков;

- составление чертежа границ земельных участков;

- контроль и приемка результатов межевания производителем работ, государственный контроль над установлением и сохранностью межевых знаков, формирование межевых дел;

- утверждение межевых дел в установленном порядке;

- осуществление постановки границ земельного участка на государственный кадастровый учет.

Вынос межевых знаков на местность необходимо выполнять в комплексе землеустроительных работ с обеспечением мер по уведомлению заинтересованных лиц и согласованию с ними границ. Границы земельных участков устанавливаются одновременно с выносом красных линий.

Муниципальное образование городской округ Иваново (земельный участок с кад.№ 37:20:040426:43)

| Обозначение земельного участка Уч № 1 |
| --- |
| Обозначение характерных точек границы | Координаты, м | Средняя квадратическая погрешность положения характерной точки (Mt), м | Описание закрепления точки |
|  | Х | У |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | 290516.69 | 235790.84 | 0.1 | - |
| 2 | 290510.88 | 235810.61 | 0.1 | - |
| 3 | 290488.06 | 235820.00 | 0.1 | - |
| 4 | 290461.51 | 235838.84 | 0.1 | - |
| 5 | 290450.95 | 235862.14 | 0.1 | - |
| 6 | 290405.33 | 235850.13 | 0.1 | - |
| 7 | 290433.81 | 235763.52 | 0.1 | - |
| 1 | 290516.69 | 235790.84 | 0.1 | - |

| Обозначение земельного участка Уч № 2 |
| --- |
| Обозначение характерных точек границы | Координаты, м | Средняя квадратическая погрешность положения характерной точки (Mt), м | Описание закрепления точки |
|  | Х | У |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | 290854.02 | 235568.89 | 0.1 | - |
| 2 | 290800.22 | 235633.75 | 0.1 | - |
| 3 | 290567.03 | 235503.26 | 0.1 | - |
| 4 | 290563.33 | 235482.71 | 0.1 | - |
| 1 | 290854.02 | 235568.89 | 0.1 | - |
| Обозначение земельного участка Уч № 3 |
| Обозначение характерных точек границы | Координаты, м | Средняя квадратическая погрешность положения характерной точки (Mt), м | Описание закрепления точки |
|  | Х | У |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | 290479.80 | 235457.54 | 0.1 | - |
| 2 | 290437.97 | 235531.71 | 0.1 | - |
| 3 | 290298.33 | 235490.19 | 0.1 | - |
| 4 | 290325.31 | 235411.61 | 0.1 | - |
| 1 | 290479.80 | 235457.54 | 0.1 | - |
| Обозначение земельного участка Уч № 4 |
| Обозначение характерных точек границы | Координаты, м | Средняя квадратическая погрешность положения характерной точки (Mt), м | Описание закрепления точки |
|  | Х | У |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | 290306.12 | 235405.91 | 0.1 | - |
| 2 | 290279.15 | 235484.49 | 0.1 | - |
| 3 | 290063.06 | 235420.24 | 0.1 | - |
| 4 | 290076.07 | 235337.51 | 0.1 | - |
| 1 | 290306.12 | 235405.91 | 0.1 | - |

| Обозначение земельного участка Уч № 5 |
| --- |
| Обозначение характерных точек границы | Координаты, м | Средняя квадратическая погрешность положения характерной точки (Mt), м | Описание закрепления точки |
|  | Х | У |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | 290272.65 | 235503.44 | 0.1 | - |
| 2 | 290257.60 | 235547.29 | 0.1 | - |
| 3 | 290049.78 | 235519.62 | 0.1 | - |
| 4 | 290060.38 | 235440.33 | 0.1 | - |
| 1 | 290272.65 | 235503.44 | 0.1 | - |

| Обозначение земельного участка Уч № 6 |
| --- |
| Обозначение характерных точек границы | Координаты, м | Средняя квадратическая погрешность положения характерной точки (Mt), м | Описание закрепления точки |
|  | Х | У |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | 290427.91 | 235549.58 | 0.1 | - |
| 2 | 290387.63 | 235621.10 | 0.1 | - |
| 3 | 290265.83 | 235584.88 | 0.1 | - |
| 4 | 290291.90 | 235509.15 | 0.1 | - |
| 1 | 290427.91 | 235549.58 | 0.1 | - |
| Обозначение земельного участка Уч № 7 |
| Обозначение характерных точек границы | Координаты, м | Средняя квадратическая погрешность положения характерной точки (Mt), м | Описание закрепления точки |
|  | Х | У |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | 290250.98 | 235566.56 | 0.1 | - |
| 2 | 290239.66 | 235600.34 | 0.1 | - |
| 3 | 290235.03 | 235635.09 | 0.1 | - |
| 4 | 290037.93 | 235608.84 | 0.1 | - |
| 5 | 290047.17 | 235539.45 | 0.1 | - |
| 1 | 290250.98 | 235566.56 | 0.1 | - |
| Обозначение земельного участка Уч № 8 |
| Обозначение характерных точек границы | Координаты, м | Средняя квадратическая погрешность положения характерной точки (Mt), м | Описание закрепления точки |
|  | Х | У |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | 290232.40 | 235654.91 | 0.1 | - |
| 2 | 290227.79 | 235689.64 | 0.1 | - |
| 3 | 290030.66 | 235663.37 | 0.1 | - |
| 4 | 290035.25 | 235628.66 | 0.1 | - |
| 1 | 290232.40 | 235654.91 | 0.1 | - |
| Обозначение земельного участка Уч № 9 |
| Обозначение характерных точек границы | Координаты, м | Средняя квадратическая погрешность положения характерной точки (Mt), м | Описание закрепления точки |
|  | Х | У |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | 290542.26 | 235720.41 | 0.1 | - |
| 2 | 290571.55 | 235740.01 | 0.1 | - |
| 3 | 290557.31 | 235783.27 | 0.1 | - |
| 4 | 290341.68 | 235712.19 | 0.1 | - |
| 5 | 290250.26 | 235672.24 | 0.1 | - |
| 6 | 290259.37 | 235603.82 | 0.1 | - |
| 7 | 290389.53 | 235642.52 | 0.1 | - |
| 8 | 290382.07 | 235667.61 | 0.1 | - |
| 1 | 290542.26 | 235720.41 | 0.1 | - |
| Обозначение земельного участка Уч № 10 |
| Обозначение характерных точек границы | Координаты, м | Средняя квадратическая погрешность положения характерной точки (Mt), м | Описание закрепления точки |
|  | Х | У |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | 290414.82 | 235757.23 | 0.1 | - |
| 2 | 290385.96 | 235845.03 | 0.1 | - |
| 3 | 290368.49 | 235840.43 | 0.1 | - |
| 4 | 290358.08 | 235824.00 | 0.1 | - |
| 5 | 290352.56 | 235817.93 | 0.1 | - |
| 6 | 290352.63 | 235817.87 | 0.1 | - |
| 7 | 290376.80 | 235744.70 | 0.1 | - |
| 1 | 290414.82 | 235757.23 | 0.1 | - |
| Обозначение земельного участка Уч № 11 |
| Обозначение характерных точек границы | Координаты, м | Средняя квадратическая погрешность положения характерной точки (Mt), м | Описание закрепления точки |
|  | Х | У |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | 290364.85 | 235740.79 | 0.1 | - |
| 2 | 290346.25 | 235797.08 | 0.1 | - |
| 3 | 290341.95 | 235795.66 | 0.1 | - |
| 4 | 290320.50 | 235773.64 | 0.1 | - |
| 5 | 290302.33 | 235749.09 | 0.1 | - |
| 6 | 290311.10 | 235723.07 | 0.1 | - |
| 1 | 290364.85 | 235740.79 | 0.1 | - |

| Обозначение земельного участка Уч № 12 |
| --- |
| Обозначение характерных точек границы | Координаты, м | Средняя квадратическая погрешность положения характерной точки (Mt), м | Описание закрепления точки |
|  | Х | У |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | 290804.9 | 235659.3 | 0.1 | - |
| 2 | 290548.7 | 235515.9 | 0.1 | - |
| 3 | 290549.5 | 235521.2 | 0.1 | - |
| 4 | 290551.9 | 235549.6 | 0.1 | - |
| 5 | 290565.3 | 235571.1 | 0.1 | - |
| 6 | 290778.9 | 235690.6 | 0.1 | - |

Муниципальное образование городской округ Шуя (земельный участок с кад.№37:20:040426:41)

| Обозначение земельного участка Уч № 1 |
| --- |
| Обозначение характерных точек границы | Координаты, м | Средняя квадратическая погрешность положения характерной точки (Mt), м | Описание закрепления точки |
|  | Х | У |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | 290296.24 | 235780.42 | 0.1 | Деревянный колышек |
| 2 | 290315.00 | 235812.50 | 0.1 | Деревянный колышек |
| 3 | 290321.33 | 235819.27 | 0.1 | Деревянный колышек |
| 4 | 290316.73 | 235853.78 | 0.1 | Деревянный колышек |
| 5 | 290227.66 | 235841.91 | 0.1 | Деревянный колышек |
| 6 | 290236.90 | 235772.49 | 0.1 | Деревянный колышек |
| 1 | 290296.24 | 235780.42 | 0.1 | Деревянный колышек |
| Обозначение земельного участка Уч № 2 |
| Обозначение характерных точек границы | Координаты, м | Средняя квадратическая погрешность положения характерной точки (Mt), м | Описание закрепления точки |
|  | Х | У |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | 290224.35 | 235715.29 | 0.1 | Деревянный колышек |
| 2 | 290219.74 | 235749.97 | 0.1 | Деревянный колышек |
| 3 | 290022.62 | 235723.71 | 0.1 | Деревянный колышек |
| 4 | 290027.25 | 235688.97 | 0.1 | Деревянный колышек |
| 1 | 290224.35 | 235715.29 | 0.1 | Деревянный колышек |
| Обозначение земельного участка Уч № 3 |
| Обозначение характерных точек границы | Координаты, м | Средняя квадратическая погрешность положения характерной точки (Mt), м | Описание закрепления точки |
|  | Х | У |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | 290217.09 | 235769.85 | 0.1 | Деревянный колышек |
| 2 | 290207.84 | 235839.27 | 0.1 | Деревянный колышек |
| 3 | 290010.72 | 235813.00 | 0.1 | Деревянный колышек |
| 4 | 290019.98 | 235743.53 | 0.1 | Деревянный колышек |
| 1 | 290217.09 | 235769.85 | 0.1 | Деревянный колышек |
| Обозначение земельного участка Уч № 4 |
| Обозначение характерных точек границы | Координаты, м | Средняя квадратическая погрешность положения характерной точки (Mt), м | Описание закрепления точки |
|  | Х | У |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | 290425.51 | 235893.63 | 0.1 | Деревянный колышек |
| 2 | 290497.52 | 235966.39 | 0.1 | Деревянный колышек |
| 3 | 290497.21 | 235968.74 | 0.1 | Деревянный колышек |
| 4 | 290215.77 | 235931.21 | 0.1 | Деревянный колышек |
| 5 | 290225.01 | 235861.79 | 0.1 | Деревянный колышек |
| 6 | 290403.61 | 235885.57 | 0.1 | Деревянный колышек |
| 1 | 290425.51 | 235893.63 | 0.1 | Деревянный колышек |

| Обозначение земельного участка Уч № 5 |
| --- |
| Обозначение характерных точек границы | Координаты, м | Средняя квадратическая погрешность положения характерной точки (Mt), м | Описание закрепления точки |
|  | Х | У |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | 290494.68 | 235988.55 | 0.1 | Деревянный колышек |
| 2 | 290438.54 | 236051.78 | 0.1 | Деревянный колышек |
| 3 | 290203.87 | 236020.51 | 0.1 | Деревянный колышек |
| 4 | 290213.13 | 235951.03 | 0.1 | Деревянный колышек |
| 1 | 290494.68 | 235988.55 | 0.1 | Деревянный колышек |
| Обозначение земельного участка Уч № 6 |
| Обозначение характерных точек границы | Координаты, м | Средняя квадратическая погрешность положения характерной точки (Mt), м | Описание закрепления точки |
|  | Х | У |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | 290422.53 | 236069.82 | 0.1 | Деревянный колышек |
| 2 | 290358.46 | 236141.99 | 0.1 | Деревянный колышек |
| 3 | 290257.47 | 236128.53 | 0.1 | Деревянный колышек |
| 4 | 290262.95 | 236087.93 | 0.1 | Деревянный колышек |
| 5 | 290198.31 | 236062.31 | 0.1 | Деревянный колышек |
| 6 | 290201.24 | 236040.33 | 0.1 | Деревянный колышек |
| 1 | 290422.53 | 236069.82 | 0.1 | Деревянный колышек |
| Обозначение земельного участка Уч № 7 |
| Обозначение характерных точек границы | Координаты, м | Средняя квадратическая погрешность положения характерной точки (Mt), м | Описание закрепления точки |
|  | Х | У |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | 290205.19 | 235859.15 | 0.1 | Деревянный колышек |
| 2 | 290195.95 | 235928.57 | 0.1 | Деревянный колышек |
| 3 | 289998.82 | 235902.30 | 0.1 | Деревянный колышек |
| 4 | 290008.08 | 235832.83 | 0.1 | Деревянный колышек |
| 1 | 290205.19 | 235859.15 | 0.1 | Деревянный колышек |
| Обозначение земельного участка Уч № 8 |
| Обозначение характерных точек границы | Координаты, м | Средняя квадратическая погрешность положения характерной точки (Mt), м | Описание закрепления точки |
|  | Х | У |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | 290193.31 | 235948.39 | 0.1 | Деревянный колышек |
| 2 | 290184.06 | 236017.87 | 0.1 | Деревянный колышек |
| 3 | 290036.51 | 235998.21 | 0.1 | Деревянный колышек |
| 4 | 289985.20 | 236001.73 | 0.1 | Деревянный колышек |
| 5 | 289996.07 | 235922.17 | 0.1 | Деревянный колышек |
| 1 | 290193.31 | 235948.39 | 0.1 | Деревянный колышек |

Шуйский муниципальный район Ивановской области (земельный участок с кад.№ 37:20:040426:44)

| Обозначение земельного участка Уч № 1 |
| --- |
| Обозначение характерных точек границы | Координаты, м | Средняя квадратическая погрешность положения характерной точки (Mt), м | Описание закрепления точки |
|  | Х | У |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | 290635.18 | 235256.03 | 0.1 | - |
| 2 | 290654.68 | 235268.18 | 0.1 | - |
| 3 | 290651.43 | 235279.09 | 0.1 | - |
| 4 | 290396.78 | 235203.37 | 0.1 | - |
| 5 | 290405.28 | 235178.85 | 0.1 | - |
| 6 | 290556.39 | 235198.13 | 0.1 | - |
| 7 | 290572.04 | 235212.17 | 0.1 | - |
| 1 | 290635.18 | 235256.03 | 0.1 | - |

| Обозначение земельного участка Уч № 2 |
| --- |
| Обозначение характерных точек границы | Координаты, м | Средняя квадратическая погрешность положения характерной точки (Mt), м | Описание закрепления точки |
|  | Х | У |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | 290872.41 | 235417.89 | 0.1 | - |
| 2 | 290923.38 | 235464.26 | 0.1 | - |
| 3 | 290622.94 | 235374.93 | 0.1 | - |
| 4 | 290645.74 | 235298.25 | 0.1 | - |
| 5 | 290688.29 | 235310.90 | 0.1 | - |
| 6 | 290790.04 | 235367.11 | 0.1 | - |
| 7 | 290805.96 | 235376.93 | 0.1 | - |
| 1 | 290872.41 | 235417.89 | 0.1 | - |

| Обозначение земельного участка Уч № 3 |
| --- |
| Обозначение характерных точек границы | Координаты, м | Средняя квадратическая погрешность положения характерной точки (Mt), м | Описание закрепления точки |
|  | Х | У |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | 290923.59 | 235485.17 | 0.1 | - |
| 2 | 290867.98 | 235552.09 | 0.1 | - |
| 3 | 290594.44 | 235470.77 | 0.1 | - |
| 4 | 290617.24 | 235394.09 | 0.1 | - |
| 1 | 290923.59 | 235485.17 | 0.1 | - |

| Обозначение земельного участка Уч № 4 |
| --- |
| Обозначение характерных точек границы | Координаты, м | Средняя квадратическая погрешность положения характерной точки (Mt), м | Описание закрепления точки |
|  | Х | У |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | 290636.15 | 235295.40 | 0.1 | - |
| 2 | 290613.35 | 235372.08 | 0.1 | - |
| 3 | 290364.29 | 235298.03 | 0.1 | - |
| 4 | 290390.28 | 235222.30 | 0.1 | - |
| 1 | 290636.15 | 235295.40 | 0.1 | - |
| Обозначение земельного участка Уч № 5 |
| Обозначение характерных точек границы | Координаты, м | Средняя квадратическая погрешность положения характерной точки (Mt), м | Описание закрепления точки |
|  | Х | У |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | 290607.65 | 235391.24 | 0.1 | - |
| 2 | 290584.86 | 235467.92 | 0.1 | - |
| 3 | 290331.80 | 235392.68 | 0.1 | - |
| 4 | 290356.39 | 235316.42 | 0.1 | - |
| 1 | 290607.65 | 235391.24 | 0.1 | - |
| Обозначение земельного участка Уч № 6 |
| Обозначение характерных точек границы | Координаты, м | Средняя квадратическая погрешность положения характерной точки (Mt), м | Описание закрепления точки |
|  | Х | У |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | 290385.02 | 235176.06 | 0.1 | - |
| 2 | 290377.60 | 235197.67 | 0.1 | - |
| 3 | 290333.34 | 235184.52 | 0.1 | - |
| 4 | 290337.61 | 235170.17 | 0.1 | - |
| 5 | 290356.69 | 235172.15 | 0.1 | - |
| 1 | 290385.02 | 235176.06 | 0.1 | - |
| Обозначение земельного участка Уч № 7 |
| Обозначение характерных точек границы | Координаты, м | Средняя квадратическая погрешность положения характерной точки (Mt), м | Описание закрепления точки |
|  | Х | У |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | 290371.10 | 235216.60 | 0.1 | - |
| 2 | 290345.11 | 235292.33 | 0.1 | - |
| 3 | 290094.89 | 235217.93 | 0.1 | - |
| 4 | 290103.61 | 235162.40 | 0.1 | - |
| 5 | 290222.55 | 235172.43 | 0.1 | - |
| 1 | 290371.10 | 235216.60 | 0.1 | - |

| Обозначение земельного участка Уч № 8 |
| --- |
| Обозначение характерных точек границы | Координаты, м | Средняя квадратическая погрешность положения характерной точки (Mt), м | Описание закрепления точки |
|  | Х | У |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | 290338.61 | 235311.25 | 0.1 | - |
| 2 | 290312.62 | 235386.98 | 0.1 | - |
| 3 | 290079.20 | 235317.58 | 0.1 | - |
| 4 | 290091.75 | 235237.85 | 0.1 | - |
| 1 | 290338.61 | 235311.25 | 0.1 | - |

# Раздел 4. Общие технико-экономические показатели проекта

| № п/п | Наименование показателя | Единица измерения | Значение | Примечания |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. ТЕРРИТОРИЯ |
| 1.1 | Площадь территории в границах разработки проекта всего: | га | 59,09 |  |
|  | В том числе: |  |  |  |
| 1.2 | Территория в красных линиях, территории общего пользования (площади, улицы, проезды, дороги, скверы, бульвары, площадки отдыха, объекты инженерной инфраструктуры) | га | 17,034 |  |
| 1.3 | Территория жилых кварталов | га | 34,875 |  |
| 1.4 | Территория зон планируемого размещения объектов социально-культурного назначения | га | 1,577 |  |
| 1.5 | Иные территории (территории в охранных зонах ЛЭП и магистральных газопроводов, участки лесных насаждений) | га | 5,5815 |  |
| 2. ЖИЛИЩНЫЙ ФОНД И НАСЕЛЕНИЕ |
| 2.1 | Индивидуальные жилые дома с приусадебными участками | Кол-во участков | 396 |  |
| 2.2 | Площадь приусадебных земельных участков | м2 | От 770 до 1300 |  |
| 2.3 | Кол-во семей размещаемых в планируемых домах | ед. | 396 |  |
| 2.4 | Средний размер семьи (для многодетных семей) | чел. | 5 |  |
| 2.5 | Норма обеспеченности жилой площадью | м2/ чел. | 18 |  |
| 2.6 | Общая площадь жилого фонда в планируемой застройке | м2 | 39600-79200 |  |
| 3. ОБЪЕКТЫ СОЦИАЛЬНОГО И КУЛЬТУРНО-БЫТОВОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ НАСЕЛЕНИЯ |
| Объекты местного значения |
| 3.1 | - ФАП (амбулатория). Площадь земельного участка - детский сад Площадь земельного участка - спортивные площадки | га мест га га | 0,30 350 0,90 0,30 |  |
|  | - здание торгового назначения Площадь земельного участка | м2 общей площади га | 433 0,40 |  |
| 4. ОБЪЕКТЫ ТРАНСПОРТНОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ |
| Объекты местного значения |
| 4.1 | Протяженность дорог | м | 9232 |  |
| 4.2 | Протяженность тротуаров | м | 18464 |  |
| 5. ОБЪЕКТЫ ИНЖЕНЕРНОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ |
| Объекты местного значения |
| 5.1 | Протяженность водопроводных сетей | м | 13000 |  |
| 5.2 | Протяженность канализационных сетей (напорных) | м | 3000 |  |
| 5.3 | Протяженность канализационных сетей (безнапорных) | м | 7000 |  |
| 5.4 | Количество КНС | ед | 2 |  |
| 5.5 | Протяженность ЛЭП 10 кВ | м | 1600 |  |
| 5.6 | Протяженность ЛЭП 0,4 кВ | м | 5500 |  |
| 5.7 | Протяженность газопровода среднего давления | км | 1 |  |
| 5.8 | Протяженность газопроводов низкого давления | км | 8 |  |
| 5.9 | Количество газорегуляторных пунктов | ед. | 2 |  |

# Технико-экономические показатели проекта в границах земельного участка муниципального образования городской округ Иваново.

| № п/п | Наименование показателя | Единица измерения | Значение | Примечания |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. ТЕРРИТОРИЯ |
| 1.1 | Площадь территории в границах разработки проекта всего: | га | 19,9979 |  |
|  | В том числе: |  |  |  |
| 1.2 | Территория в красных линиях, территории общего пользования (площади, улицы, проезды, дороги, скверы, бульвары, площадки отдыха, объекты инженерной инфраструктуры) | га | 6,245 |  |
| 1.3 | Территория жилых кварталов | га | 12,317 |  |
| 1.4 | Территория зон планируемого размещения объектов социально-культурного назначения | га | 0,9 |  |
| 1.5 | Иные территории (территории в охранных зонах ЛЭП и магистральных газопроводов, участки лесных насаждений) | га | 0,5359 |  |
| 2. ЖИЛИЩНЫЙ ФОНД И НАСЕЛЕНИЕ |
| 2.1 | Индивидуальные жилые дома с приусадебными участками | Кол-во участков | 132 |  |
| 2.2 | Площадь приусадебных земельных участков | м2 | 875-1200 |  |
| 2.3 | Кол-во семей размещаемых в планируемых домах | ед. | 132 |  |
| 2.4 | Средний размер семьи (для многодетных семей) | чел. | 5 |  |
| 2.5 | Норма обеспеченности жилой площадью | м2/ чел. | 18 |  |
| 2.6 | Общая площадь жилого фонда в планируемой застройке | м2 | 13200-22400 |  |
| 3. ОБЪЕКТЫ ТРАНСПОРТНОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ |
| Объекты местного значения |
| 3.1 | Протяженность дорог | м | 2773 |  |
| 3.2 | Протяженность тротуаров | м | 5237 |  |

# Технико-экономические показатели проекта в рамках земельного участка Шуйского муниципального района.

| № п/п | Наименование показателя | Единица измерения | Значение | Примечания |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. ТЕРРИТОРИЯ |
| 1.1 | Площадь территории в границах разработки проекта всего: | га | 19,9826 |  |
|  | В том числе: |  |  |  |
| 1.2 | Территория в красных линиях, территории общего пользования (площади, улицы, проезды, дороги, скверы, бульвары, площадки отдыха, объекты инженерной инфраструктуры) | га | 5,626 |  |
| 1.3 | Территория жилых кварталов | га | 12,710 |  |
| 1.4 | Территория зон планируемого размещения объектов социально-культурного назначения | га | 0,30 |  |
| 1.5 | Иные территории (территории в охранных зонах ЛЭП и магистральных газопроводов, участки лесных насаждений) | га | 1,3466 |  |
| 2. ЖИЛИЩНЫЙ ФОНД И НАСЕЛЕНИЕ |
| 2.1 | Индивидуальные жилые дома с приусадебными участками | Кол-во участков | 143 |  |
| 2.2 | Площадь приусадебных земельных участков | м2 | 880-1200 |  |
| 2.3 | Кол-во семей размещаемых в планируемых домах | ед. | 143 |  |
| 2.4 | Средний размер семьи (для многодетных семей) | чел. | 5 |  |
| 2.5 | Норма обеспеченности жилой площадью | м2/ чел. | 18 |  |
| 2.6 | Общая площадь жилого фонда в планируемой застройке | м2 | 14300-28600 |  |
| 3. ОБЪЕКТЫ ТРАНСПОРТНОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ |
| Объекты местного значения |
| 3.1 | Протяженность дорог | м | 3378 |  |
| 3.2 | Протяженность тротуаров | м | 4407 |  |

# Технико-экономические показатели проекта в рамках земельного участка муниципального образования городской округ Шуя.

| № п/п | Наименование показателя | Единица измерения | Значение | Примечания |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. ТЕРРИТОРИЯ |
| 1.1 | Площадь территории в границах разработки проекта всего: | га | 19,1110 |  |
|  | В том числе: |  |  |  |
| 1.2 | Территория в красных линиях, территории общего пользования (площади, улицы, проезды, дороги, скверы, бульвары, площадки отдыха, объекты инженерной инфраструктуры) | га | 5,163 |  |
| 1.3 | Территория жилых кварталов | га | 9,849 |  |
| 1.4 | Территория зон планируемого размещения объектов социально-культурного назначения | га | 0,4 |  |
| 1.5 | Иные территории (территории в охранных зонах ЛЭП и магистральных газопроводов, участки лесных насаждений) | га | 3,699 |  |
| 2. ЖИЛИЩНЫЙ ФОНД И НАСЕЛЕНИЕ |
| 2.1 | Индивидуальные жилые дома с приусадебными участками | Кол-во участков | 121 |  |
| 2.2 | Площадь приусадебных земельных участков | м2 | 770-1200 |  |
| 2.3 | Кол-во семей размещаемых в планируемых домах | ед. | 121 |  |
| 2.4 | Средний размер семьи (для многодетных семей) | чел. | 5 |  |
| 2.5 | Норма обеспеченности жилой площадью | м2/ чел. | 18 |  |
| 2.6 | Общая площадь жилого фонда в планируемой застройке | м2 | 12100-24200 |  |
| 3. ОБЪЕКТЫ ТРАНСПОРТНОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ |
| Объекты местного значения |
| 3.1 | Протяженность дорог | м | 3053 |  |
| 3.2 | Протяженность тротуаров | м | 4112 |  |